## Slide 1: 第3章 8086的指令系统
主讲人：荣生辉

## Slide 2: 3.1 汇编语言概述
汇编语言具有执行速度快和易于实现对硬件的控制等独特优点，至今仍是用户使用得较多的程序设计语言。特别是在对程序的空间和时间要求很高的场合，以及需要直接控制设备的应用场合，汇编语言更是必不可少了。
由于汇编语言本身的特点，本章将选择目前国内广泛使用的IBM PC机作为基础机型，着重讨论8086汇编语言的基本语法规则和程序设计的基本方法，以掌握一般汇编语言程序设计的初步技术。

## Slide 3: 3.1 汇编语言概述
程序设计语言是专门为计算机编程所配置的语言。它们按照形式与功能的不同可分为3种，即：
机器语言 : 机器码表示，例如 B8H、C3H （天书）
汇编语言: 用指令助记符表示机器码 （难学）
例： 机器码 B8H、C3H的助记符为
MOV AX，BX
注：CPU不同，机器码不同，助记符不同
高级语言: 语言规范，可用于不同的 CPU （通用）

## Slide 4: 3.1 汇编语言概述
机器语言 (Machine Language)
机器语言是由0、1二进制代码书写和存储的指令与数据。
特点：
能为机器直接识别与执行；
程序所占内存 空间较少。
缺点：
难认、难记、难编写、易出错。

## Slide 5: 3.1 汇编语言概述
汇编语言 (Assembly Language)
汇编语言是用指令的助记符、符号地址、标号等书写程序的语言，简称符号语言。
特点：易读、易写、易记。
缺点：不能像机器语言那样为计算机所直接识别，也不如高级语言那样具有很好的通用性和可移植性

## Slide 6: 3.1 汇编语言概述
汇编语言 (Assembly Language)
汇
编
语
言
硬
件
特
性
CPU工作方式
CPU寄存器体系
指令系统
存储管理机制
中断与外部设备
…
依赖于
充分发挥

## Slide 7: 3.1 汇编语言概述
高级语言 (High Level Language)
高级语言是脱离具体机器(即独立于机器)，面向用户的通用语言，不依赖于特定计算机的结构与指令系统。
用同一种高级语言编写的源程序，一般可在不同计算机上运行而获得同一结果。由于高级语言的通用性特点，对于高级语言程序员来说，不必熟悉计算机内部具体结构和机器指令，而只需要把主要精力放在程序结构和算法描述上面。 所以，高级语言具有更广泛的领域。

## Slide 8: 3.1 汇编语言概述
计算机语言到机器码
机器语言
汇编语言
高级语言
机器码
汇编程序
编译程序
直译
解释程序

## Slide 9: 3.1 汇编语言概述
由汇编程序执行的汇编过程

## Slide 10: 3.1 汇编语言概述
由汇编程序执行的汇编过程
首先，用户编写汇编语言源文件（ ASM），经过汇编程序进行汇编(如MASM)，产生属性为OBJ的以二进制代码表示的目标程序并存盘。
然后通过连接程序(LINK)把目标文件与库文件以及其他目标文件连接在一起，形成属性为EXE的可执行文件, 才能在DOS环境下在机器上执行之。

## Slide 11: 3.1 汇编语言概述
由汇编程序执行的汇编过程
汇编源程序：按严格的语法规则用汇编语言编写的程序。
编辑程序：建立和修改汇编语言源程序，形成属性为 ASM 的源文件。常用软件：全屏幕文本编辑EDIT，记事本NOTEPAD
汇编程序：对源文件进行汇编，产生属性为OBJ的以二进制代码表示的目标程序并存盘。常用软件：小汇编ASM和宏汇编MASM。
连接程序：OBJ文件经过连接程序(LINK)，把目标文件与库 文件以及其它目标文件连接在一起，形成属性为 EXE 的可执行文件。

## Slide 12: 3.1 汇编语言概述
宏汇编程序MASM
20世纪80年代Microsoft公司推出了MASM 1.0，随着微处理器的升级，MASM也相应改版。
MASM 4.0：支持80286/80287
MASM 5.0：支持80386/80387，增加了简化段定义伪指令和存储模式伪指令，使汇编和连接速度更快。
MASM 6.0：支持80486，提供了许多类似高级语言的新特点。1991年推出的。
MASM 6.11，MASM 6.14：支持Pentium以上高档微处理器，引入了流程控制伪指令

## Slide 13: 3.1 汇编语言概述
汇编源程序实例
在具体讨论8086 汇编语言的繁琐语法规则之前，先举一个具有完整段定义格式的汇编源程序(即MASM程序)实例，以便对汇编语言的有关规定和格式有个初步了解。
例：求从1开始连续50个奇数之和，并将结果存放在名字为SUM的字存储单元中。

## Slide 14
DATA | SEGMENT | ;定义数据段,DATA为段名
SUM | DW 0 | ;由符号(叫变量名)SUM指定 ;的内存单元类型定义为一个 ;字,初值为0
DATA | ENDS | ;数据段结束
CODE | SEGMENT | ;定义代码段
ASSUME START： | DS:DATA,CS:CODE MOV AX, DATA MOV DS, AX | ;由ASSUM伪指令定义各段 ;寄存器的内容 ;将DS初始化为数据段首址 ;的段值DATA

## Slide 15
 | MOV | CX,50 | ;CX置入循环计数值
 | MOV | AX,0 | ;清AX累加器
 | MOV | BX,1 | ;BX置常量1
NEXT: | ADD | AX,BX | ;累加奇数和,计50次
 | INC | BX | ;求下一个奇数
 | INC | BX | 
 | DEC | CX | ;循环计数器作减1计数
 | JNE | NEXT | ;未计完50次时,转至NEXT循环
 | MOV | SUM,AX | ;累加和送存SUM单元
 | MOV | AH,4CH | ;DOS功能调用语句,机器将结束本
 | INT | 21H | ;程序的运行,并返回DOS状态
CODE | ENDS |  | ;代码段结束
 | END | START | ;整个程序汇编结束

## Slide 16: 3.1 汇编语言概述
汇编源程序实例——段
汇编源程序一般由若干段组成，每个段都有一个名字(叫段名)。以SEGMENT作为段的开始，以ENDS作为段的结束，这两者(伪指令)前面都要冠以相同的名字。
段可以从性质上分为代码段、堆栈段、数据段和附加段4种，通常程序都包含代码段与数据段，堆栈段与附加段可根据需要设置。 在上面这个例子中，一共定义了2个段: 1个数据段 ；1个代码段。

## Slide 17: 3.1 汇编语言概述
汇编源程序实例——标号与注释
每个汇编源程序需要一个启动标号汇编语言源程序需要一个启动标号作为程序开始执行时目标代码的入口地址。启动标号可以按照汇编语言的标号命名规则由程序员自己定义。常用的启动标号有START、BEGIN等。
加入适当注释，可以提高程序的可读性为了提高程序的可读性，可以在汇编语句后以分号“;”为起始标志，加入注释。

## Slide 18: 3.1 汇编语言概述
汇编源程序实例——提示
每一行只有一条语句，且不能超过128个字符（从MASM 6.0开始可以是512个字符），但一条语句允许有后续行，最后均以回车作结束。 整个源程序须以END语句结束，通知汇编程序停止汇编。END后面的标号START表示该程序执行时的起始地址。每一条汇编语句最多由4个字段组成，均按照一定规则分别写在一个语句的4个区域内，各区域之间用空格或制表符(TAB键)隔开。

## Slide 19: 3.2 汇编语言中的标记
完整的汇编语句由标识符、保留字、分界符、常数和注释组成。
[标号:] [前缀] 指令助记符 [操作数表] [;注释]
[ ] 表示可任选部分;
操作数表是由逗号分隔开的多个操作数。

## Slide 20: 3.2 汇编语言中的标记
完整的汇编语句由标识符、保留字、分界符、常数和注释组成。
L1: CMP AX, 100H ; AX寄存器内容与100H相比较
【标号】
指令助记符
【操作数表】
【注释】

## Slide 21: 3.2 汇编语言中的标记
1.标识符（标号）
为可选项，它在指令助记符前，以“：”结尾。
标号是该指令在内存中存放的符号地址，转移指令、过程调用指令通常使用该标号来作为目的地址。
一个程序段的开头、一个数据段的开头一般会给出标识符。
子程序头、转移程序的转移目的需要给出标识符。

## Slide 22: 3.2 汇编语言中的标记
1.标识符（标号）
标号由英文字母、数字、 或“_ , @, ? ” 等组成，但应注意： 第一个符号不能是数字； “？” 不能单独做标号。保留字不能作为标号使用。
标号不是每一条指令都必须的，只有需要时，指令前面才加标号。所谓需要，就是转移指令的目的地址，或过程（子程序）的第一条指令，或其它目的。
标号的长度：不超过31个字符。

## Slide 23: 3.2 汇编语言中的标记
注意：
符号名也是标识符，是一个可选项，可以是常量、变量、段名、过程名、宏名，后面不能跟冒号。

## Slide 24: 3.2 汇编语言中的标记
保留字
汇编语言中用到的，不能给用户随意定义为其它功能的字符和字符串。包括：全部的指令助记符， 寄存器名，伪指令符号，表达式符号等。

## Slide 25: 3.2 汇编语言中的标记
分界符
汇编语言程序设计中，作为程序，或一条指令中两个部分的分隔符用。
例如： 两个操作数之间的分隔符 “，”，“：”标号的分隔符，“；” 注释的分隔符。

## Slide 26: 3.2 汇编语言中的标记
分界符
表3.2 Pentium汇编程序中可用的分界符

## Slide 27: 3.2 汇编语言中的标记
4. 常数
在指令中，它就是立即数。可以使用各种数制，注意不同数制的表示方式。
二进制常量表示为以字母B（或b）结尾的由数字0和1组成的序列，例如，01100101B。
八进制常量表示为以字母Q（或q）或O（或o）结尾的由数字0～7组成的序列，例如，145Q。

## Slide 28: 3.2 汇编语言中的标记
4. 常数
十六进制常量表示为以字母H（或h）结尾的由数字0～9、字母A～F（或a～f）组成的序列，例如，653AH。常数不能以字母开头，必须以数字开头。16进制首位加0。
十进制常量表示为以字母D（或d）结尾的由数字0～9组成的序列。汇编语句中的数据默认采用十进制表示形式，所以，采用十进制数时，也可省略结尾的字母。例如，101D或100。

## Slide 29: 3.2 汇编语言中的标记
4. 常数
字符常量是用单引号括起来的单个字符，如'a'、'1'等。字符常量在操作中体现出的值是其ASCII码值。例如‘ABCD’它表示包含4个字符的字符串，分别用每个字符的ASCII码存放 41H,42H,43H,44H。

## Slide 30: 3.2 汇编语言中的标记
5.注释
是可选项，它主要是为了增加程序的可读与可理解性，注释部分不影响程序的执行。
注释部分以 “；”号开始，可以使用任何符号。
一行写不下，可以使用多行，凡是“；”后面的，都是注释。
注释放在一段程序之前，对这段程序进行说明。
或者放在指令之后，对这条指令执行的作用进行说明。

## Slide 31: 3.3 表达式
表达式的组成：操作数和运算符。从一个表达式最终得到一个值。
1 操作数：可以代表一个数据，也可以代表一个存储单元地址。对于数据，汇编可以用常数表示，如100H。此外也可以使用标号来表示。标号表示了该段程序在存储器中的位置。常被用作转移指令的转移地址或者调用指令的调用地址。

## Slide 32: 3.3 表达式
2 运算符
运算符可对一个操作数或者几个操数作进行运算，从而得到一个新的值。
  逻辑运算符
  关系运算符
  分析运算符
  综合运算符

## Slide 33: 3.3 表达式
2 运算符——算术运算符
算术操作符有：加（+）、减（-）、乘（*）、除（/）和取余（MOD）。
参加运算的数和运算的结果都是整数。
除法运算的结果是商的整数部分。
取余操作的结果是两个整数相除后得到的余数。

## Slide 34: 3.3 表达式
2 运算符——算术运算符
算术操作符可以用于数值表达式或地址表达式。
当它用于地址表达式时，仅当其结果有明确的物理意义时，才是有效的结果。

## Slide 35: 3.3 表达式
2 运算符——算术运算符
例如，将两个地址相乘或相除都是没有意义的。加、减操作可以用于地址表达式，但也要注意其物理意义。
例如，将两个地址相加或相减也是没有意义的。有意义的用法是地址值与一个偏移量相加或相减，可以得到一个新的地址值。

## Slide 36: 3.3 表达式
2 运算符——算术运算符
例如：
MOV AX, 2+3*5 ; 汇编后,表达式2+3*5被数值17代替
MOV BL, NUM+1
表达式NUM+1是汇编时由汇编程序计算的，不是由CPU在执行该指令时才计算的。汇编后得到的目标程序中，表达式被它的值代替

## Slide 37: 3.3 表达式
2 运算符——算术运算符
例：取模运算 MOD——两数相除，取它的余数。
如： 20 MOD 7 结果为 6
55 MOD 6 = 1

## Slide 38: 3.3 表达式
2 运算符——逻辑运算符
逻辑操作符有：与（AND）、或（OR）、非（NOT）和异或（XOR）。
逻辑操作按位进行，只适用于数值表达式。逻辑操作符指定汇编程序对操作符前后的两个数值或数值表达式进行指定的逻辑操作。要注意区分逻辑操作符与逻辑指令。

## Slide 39: 3.3 表达式
2 运算符——逻辑运算符
例如：
AND DX, PORT AND 0FH
逻辑表达式，汇编时计算出结果
逻辑指令，程序执行时起作用

## Slide 40: 3.3 表达式
2 运算符——逻辑运算符
例如：
运算符 | 运算 | 举例
AND | 与 | MOV AL, 5H AND 8FH ；AL ←05H
OR | 或 | MOV AL, 5H OR 80H ；AL ←85H
XOR | 异或 | MOV AL,10 XOR 10 ；AL ←00H
NOT | 取反 | MOV AL, NOT 24H ；AL ←0DBH

## Slide 41: 3.3 表达式
2 运算符——关系运算符
关系操作符用于数的比较，有相等（EQ）、不相等（NE）、小于（LT）、大于（GT）、小于等于（LE）和大于等于（GE）6种。关系操作符两边的操作数必须是两个数值或同一段中两个存储单元地址。关系操作的运算结果为真时，表示为0FFFFH；当结果为假时，则表示为0。

## Slide 42: 3.3 表达式
2 运算符——关系运算符
例如：
MOV AX,4 EQ 3
该指令汇编后的结果为：MOV AX，0

## Slide 43: 3.3 表达式
2 运算符——关系运算符
例如：
MOV BX, PORT LT 3
如果确实 PORT < 3, 则汇编后，得到的代码相当于指令 MOV BX, 0FFFFH。
反之，如果关系不成立，汇编后的机器代码相当于 MOV BX, 0

## Slide 44: 3.3 表达式
2 运算符——关系运算符
关系运算符往往和逻辑运算符组合使用。
例如
MOV BX, ((PORT LT 5) AND 20) OR ((PORT GE 5 ) AND 30)
若PORT 小于5，则相当于MOV BX,20
若PORT 大于5，则相当于MOV BX,30

## Slide 45: 3.3 表达式
2 运算符——分析运算符
将存储单元的地址分解为段码和偏移值。
操 作 符 | 功 能 | 用 法
SEG | 返回变量或标号的段地址 | SEG变量或标号
OFFSET | 返回变量或标号的偏移地址 | OFFSET变量或标号
TYPE | 返回变量的或标号的类型值 | TYPE变量或标号
LENGTH | 返回变量所定义的元素的个数 | LENGTH变量或标号
SIZE | 返回变量所占的字节数 | SIZE变量或标号

## Slide 46: 3.3 表达式
2 运算符——分析运算符
OFFSET——取偏移地址
例如 MOV DX, OFFSET DAT
SEG——取存储单元的段码（段基址）
例如： MOV AX, SEG ABC
MOV DS, AX

## Slide 47: 3.3 表达式
2 运算符——综合运算符
用来建立或改变已定义变量、内存操作数或标号的类型属性。
PTR
段操作符
THIS
SHORT
HIGH
LOW等

## Slide 48: 3.3 表达式
2 运算符——综合运算符
重点掌握 PTR 运算符
格式：类型 PTR 变量 / 标号
返回值：具有规定类型属性的变量或标号。
典型应用：
① 重新指定变量类型

## Slide 49: 3.3 表达式
2 运算符——综合运算符
例如，有如下数据定义：
BUFW DW 1234H
则下列指令合法：
MOV AX, BUFW
MOV AL, BYTE PTR BUFW
;临时改变BUFW的字属性为字节属性

## Slide 50: 3.3 表达式
2 运算符——综合运算符
② 指定内存操作数的类型
在寄存器间接寻址、寄存器相对寻址、基址变址寻址或相对基址变址寻址等内存寻址方式中，往往很难判断出操作数的类型属性，例如：INC [BX]。此时，汇编将指示出错，为了避免出错，应对操作数类型加以说明，如下所示：INC BYTE PTR [BX] ;字节属性

## Slide 51: 3.3 表达式
2 运算符——综合运算符
② 指定内存操作数的类型
在寄存器间接寻址、寄存器相对寻址、基址变址寻址或相对基址变址寻址等内存寻址方式中，往往很难判断出操作数的类型属性，例如：INC [BX]。此时，汇编将指示出错，为了避免出错，应对操作数类型加以说明，如下所示：INC BYTE PTR [BX] ;字节属性

## Slide 52: 3.3 表达式
2 运算符——综合运算符
② 指定内存操作数的类型
与BYTE，WORD，DWORD（定义存储单元类型伪指令）合用，定义存储单元的类型。
MOV BYTE PTR [1000], 12H
MOV WORD PTR [1000], 1234H

## Slide 53: 3.3 表达式
2 运算符——综合运算符
③ 与EQU（标号赋值伪指令）一起定义一个新的变量
格式：变量或标号 EQU 类型 PTR
说明：新变量或新标号的段属性、偏移属性与前一个已定义的变量或标号段属性、偏移属性相同。

## Slide 54: 3.3 表达式
2 运算符——综合运算符
例如：
BUFW DW 1234H,5678H
BUFB EQU BYTE PTR BUFW
;BUFB的类型属性为字节
;其他属性与BUFW一样

## Slide 55: 3.3 表达式
2 运算符——综合运算符
进行字存取时，可用变量BUFW，
如：MOV AX, BUFW
进行字节存取时，可用变量BUFB，
如：MOV AL, BUFB

## Slide 56: 3.4 语句
汇编语言程序有一系列语句有序构成。可分为两种：
  指令性语句
  就是一条指令。例如
  MOV AX,1234H
  ADD AX,BX
  指示性语句
  不产生机器指令代码的语句，又叫伪指令语句。
  ABC DB 50H, 35H
  SEGMENT CODE 等

## Slide 57: 3.4 语句
它们的区别：
指令性语句对应着一条机器指令，汇编后会产生对应的机器指令代码。
指示性语句只为汇编过程提供某些信息，让汇编程序在汇编过程中执行某些特定的功能。
指示性语句使用标号时，标号后不用冒号分隔符。
最本质的区别：是否产生目标代码。

## Slide 58: 3.5 伪指令
最常用的伪指令有：
  CPU定义 . 586/.586 P
  标号赋值 EQU；
  定义存储单元 DB、DW、DD、DQ、DT；
  定义存储类型 BYTE、WORD、DWORD；
  段定义伪指令SEGMENT、ENDS、ASSUME和ORG；
  简约段定义伪指令 DATA 、STACK、CODE
  过程定义 PROC、ENDP、NEAR、FAR；
  程序结束 END

## Slide 59: 3.5 伪指令
确定CPU的伪指令
默认为8086，如果不是，则需要定义。
例如
  .386
  .586
  .586 P

## Slide 60: 3.5 伪指令
2.标号赋值伪指令EQU
定义标号或符号常数，比如：
ABC EQU 220
XYZ EQU ABC
程序设计中，对一些端口，或常数，一般会定义一个符号常数，然后在源程序设计中使用符号常数。
例如 COM1 EQU 3F8H；Component Object Mode
LPT EQU 378H ；Line Print Terminal

## Slide 61: 3.5 伪指令
3.定义存储单元的伪指令
定义存储单元伪指令用来为数据分配存储单元，建立变量与存储单元之间的联系。
语句格式为：
[变量名] 定义存储单元伪指令 操作数1[,操作数2…]
定义存储单元伪指令有：
DB、DW、DD、DQ、DT，分别用来定义类型属性为字节(DB)、字(DW)、双字(DD)、4字(DQ)、5字(DT)的变量。

## Slide 62: 3.5 伪指令
3.定义存储单元的伪指令
伪指令 | 数据项类型 | 数据存取单位
DB | BYTE | 1 个字节
DW | WORD | 2 个字节
DD | DWORD | 4 个字节
DQ | QBYTE | 8 个字节
DT | TBYTE | 10 个字节

## Slide 63: 3.5 伪指令
3.定义存储单元的伪指令
定义存储单元伪指令的操作数可以是：
数字常量，允许以十进制、八进制、十六进制、二进制等形式表示，默认形式是十进制；
字符常量，用单引号括起来，被存储的是该字符的ASCII码；
符号常量，必须是预先已定义的符号；
符号“?”，表示预留空间，内容不定。

## Slide 64: 3.5 伪指令
3.定义存储单元的伪指令
DUP，表示内容重复的数据。
DUP用法的具体形式为：次数 DUP ( 被重复内容)
例如，数据定义如下，
DATA_B DB 10,'A'
DATA_W DW 1234H
DATA_S DB '1234', 2 DUP(1,2 DUP(0))

## Slide 65
DB定义的数据，每个数据元素占据1个存储单元；
DW定义的数据，每个数据元素占据2个存储单元；
字数据存储时，低字节存储在低地址单元中，高字节存储在高地址单元中；
字符在内存中存放的是它的ASCII码，“A”的ASCII码为41H；
DUP可以嵌套使用。
符号地址具有以下关系：
DATA_W=DATA_B+2
DATA_S=DATA_W+2=DATA_B+4

## Slide 66: 3.5 伪指令
4.定义存储单元类型的伪指令
BYTE、WORD和DWORD
比如：
MOV BYTE PTR [DI]，00
MOV WORD PTR [1000]，00
INC BYTE PTR [DI]
MOV DWORD PTR [2000], 0FFFFFFFFH
注意：最高位大于9，补一个0，
教材上129页的例，有错误

## Slide 67: 3.5 伪指令
5.段定义伪指令
（1）SEGMENT、ENDS
将汇编语言源程序分为若干段——代码段，堆栈段、数据段。
（2）ASSUME 定义段寄存器
ASSUME CS：CODE，DS：DATA，SS：STACK，ES：DATA
告诉编译器，哪个段为数据段，哪个为堆栈段。

## Slide 68: 3.5 伪指令
5.段定义伪指令
(3) ORG 定义目标代码的偏移地址。
如 ORG 2000H；
汇编程序讲指令指针IP设置为2000H，即目标程序的第一个字节放在此处，后面的内容顺序排放，除非又遇上另一个ORG语句。便于程序的调试跟踪。

## Slide 69: 3.5 伪指令
6.简约段定义伪指令
.DATA
.STACK
.CODE
    .STACK
    ST DB 100 DUP (?)
    TOP EQU LENGTH ST
    .CODE
    START： MOV AX，DATA
    MOV DS，AX

## Slide 70: 3.5 伪指令
7.定义过程伪指令
PROC/ENDP
NEAR
FAR

## Slide 71: 3.5 伪指令
7.定义过程伪指令
过程定义伪指令用于定义过程。指令格式如下：
过程名 PROC [类型]
…
RET
过程名 ENDP
过程名按汇编语言命名规则设定，汇编及链接后，该名称表示过程程序的入口地址，供调用使用。

## Slide 72: 过程定义伪指令使用说明
PROC与ENDP必须成对出现，PROC开始一个过程，ENDP结束一个过程。成对的PROC与ENDP的前面必须有相同的过程名。
类型取值为：NEAR（为默认值）或FAR，表示该过程是段内调用或段间调用。
一个过程中，至少有一条过程返回指令RET，一般放在ENDP之前。

## Slide 73: 3.5 伪指令
8. 源程序结束伪指令
END
或 END 表达式
表达式就是程序第一条语句前面的标号。
例如前面的程序
    END START